## Slide 1
JAK FOTIT TECHNICKY SPRÁVNĚ IV.
ŠUM
VY_32_INOVACE_1107_prezentace
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Highimgnoise.jpg

## Slide 2
1) JAK FUNGUJE SNÍMAČ (opakování)
SAMOSTATNÝ ÚKOL:
Na základě ukázek popište, jak funguje snímač digitálního fotoaparátu.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bayer_pattern_on_sensor.svg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Absorption-X3.svg
, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bayer_pattern_on_sensor_profile.svg
1) Bayerův filtr
2) Filtrování barev
3) Přefiltrované barvy

## Slide 3
1) JAK FUNGUJE SNÍMAČ (praktická ukázka)
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1377091, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Absorption-X3.svg

## Slide 4
1) JAK FUNGUJE SNÍMAČ (praktická ukázka)
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1326287, http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1392592

## Slide 5
2) JAK VZNIKÁ ŠUM
http://www.sxc.hu/photo/917015, http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1356812
Je-li MÁLO světla (=slabý signál), šum bude na snímku patrnější/šum zesílil.
1,3 s
1/8 s
Je-li DOSTATEK světla (=silný signál), je na snímku nepatrný/šum zeslabil.
Šum je falešná informace, která vzniká působením elektromagnetických vln (teplo, mobil, rádiové vysílání, wi-fi atd.).

## Slide 6
3) JAK SE ŠUM PROJEVUJE
1,3 s
1/8 s
SAMOSTATNÝ ÚKOL:
Vyfotografujte dva stejné snímky (např. zeď, obličej, oblohu) – poprvé s nízkou hladinou šumu a podruhé s hladinou nejvyššího šumu.
POZNÁMKA: Míru šumu na Vašem fotoaparátu aktivujete tak, že v nastavení ISO poprvé zvolíte nejnižší hladinu (80-100) a poté nejvyšší (např. 1600).

## Slide 7
3) JAK SE ŠUM PROJEVUJE
1,3 s
1/8 s
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Noise_Comparison.JPG, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Highimgnoise.jpg
Šum se projevuje barevnými odchylkami, různobarevnými zrny (fialové, zelené atd.), které vždy degradují kvalitu snímku.

## Slide 8
3) JAK SE ŠUM PROJEVUJE
1,3 s
1/8 s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ISO-100-1600.jpg

## Slide 9
4) JAK ZREDUKOVAT ŠUM
1,3 s
1/8 s
a) ISO neboli citlivost
Hodnota ISO udává citlivost snímače na světlo. Čím VYŠŠÍ CITLIVOST nastavíte, tím více snímač uměle zesílí signál a tím ZVÝŠÍ i ŠUM.
SAMOSTATNÝ ÚKOL:
Vyfotografujte v interiéru za špatných světelných podmínek stejný objekt dvakrát, pokaždé s rozdílně nastavenou mírou ISO (např. 100 a 800).
Jak se změnila EXPOZICE?
Jak se změnila míra rozostření/rozmazání snímku?
Notes: <number>

## Slide 10
4) JAK ZREDUKOVAT ŠUM
1,3 s
1/8 s
b) Volba formátu
Ztrátová komprese *.JPEG
Bezeztrátová komprese *.TIFF
Bezeztrátový data formát *.RAW
SAMOSTATNÝ ÚKOL:
Vyfotografujte snímek ve formátu *.JPEG s různou mírou komprese (nejvyšší a nejnižší). Srovnejte zvětšený detail v PC.
Uložte fotografii Save for web několikrát za sebou. Srovnejte změnu kvality fotografie.
Vyfotografujte fotografii ve formátu *.RAW i *.JPEG současně a srovnejte jejich velikost.

## Slide 11
4) JAK ZREDUKOVAT ŠUM
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verrauscht_RIMG5594_crop.jpg
1,3 s
1/8 s
c) Dodatečně – softwarová editace

## Slide 12
Použité prameny:
Kelby, S, Digitální fotografie, CP 2006.